«Агентство Страховых Услуг»

454091, г. Челябинск, ул. Труда,187. тел./факс:/351/248-23-76, 776-75-75

WWW.74KASKO.RU

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ ПО VIN КОДУ.

Вам необходимо расшифровать VIN-код автомобиля или номер кузова автомобиля, хотите получить информацию, которая была заложена производителем в кодировку? Хотите узнать (по контрольной цифре), а не перебит ли Ваш vin -номер?

Тогда Вам необходимо знать: что каждый производитель имеет индивидуальный метод кодировки своей продукции (который может не совпадать с международными стандартами) Контрольная цифра вводится специально производителем, как дополнительная защита от фальсификации VIN кода. (не все производители используют данный символ).

За исключением последних четырех позиций VIN имеет алфавитно-цифровую структуру. Для его составления разрешается использовать следующие арабские цифры и латинские буквы:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

ЗАПРЕЩЕНО использовать буквы: I, O, Q.

ВНИМАНИЕ: стандартный VIN код состоит из 17-ти знаков. VIN коды, которые содержат меньше или больше 17 знаков, не соответствуют мировому стандарту и потому не подлежат декодированию (за исключением япономарок).

Необходимо учитывать тот факт, что в паспорте транспортного средства может быть указан год выпуска автомобиля по его регистрации которая берется из иностранных паспортов. Данный год может отличаться от фактического года выпуска или, так называемого, модельного года. в большинстве случаев указывается модельный год выпуска автомобиля, который в свою очередь отличается от фактического года выпуска.

Как правило, модельный год начинается раньше календарного года.

Например модельный год концерна VAG начинается в мае, т.е. автомобили выпущенные в июне 2004 года будут помечены кодом 2005 года, также как и у ВАЗа – автомобили выпущенные в ноябре - декабре 2006 года будут помечены в паспорте 2007 годом.

По ряду популярных марок автомобилей можно определить фактический месяц и год выпуска.

При декодировании VIN кодов автомобилей AUDI, Seat, Skoda, VW и TOYOTA Вы можете  узнать дополнительную информацию об автомобиле.

Из-за особенностей VIN кодов вышеозначенных фирм возникает необходимость получения  дополнительных кодов, для того, чтобы получить больше информации об автомобиле.

В дополнительной информации указывается «Код типа автомобиля» и/или «Номер двигателя».

«Код типа автомобиля»  - состоит из шести символов разбитый на две группы по три символа в каждой (например  8C2 0A2), указывается под VIN кодом на сервисной табличке. Сервисная табличка находится в сервисной книжке, или на внутренней стороне крышки багажника или в районе запасного колеса.

«Номер двигателя» указывается в тех.паспорте или на самом двигателе.

Для автомобилей Toyota  в качестве дополнительной информации необходимо указать «Код модели», так называемый «код модели кузова» («Model Frame»).

«Код модели»  - состоит из 11-12 символов разбитых на две группы (например: EE101L-AEMDKW или AE92L-ACPXKK).  «Код модели» указывается на заводской табличке или в документах на автомобиль. Необходимо отличать «Код модели» от «Номера кузова», т.к. это совершенно разные элементы идентификации.

Для марки Citroen VIN код не позволяет определить точную дату выпуска автомобиля. Дата определяется из специального кода, так называемый номер ORGA или PR. Данный номер находится на заводской табличке, которая наклеена обычно на переднюю стойку со стороны водителя. Номер может состоять из комбинации четырех или пяти цифр. По данному номеру дату выпуска автомобиля можно определить с точностью до дня. Заводская табличка Citroen разделена на две части. В нижней части, в форме квадрата, на первой строчке указан номер ORGA. Буквы в конце номера обозначают код завода, где был собран данный автомобиль.

«Коды комплектации»  - каждый автомобиль имеет заводскую (или сертификационную) табличку, которая обычно содержит VIN код, некоторые технические параметры (например: вес, давление на ось, масса прицепа и т.д.) и специальные коды описывающие комплектацию автомобиля, наружный цвет, цвет салона и т.д.

«Коды комплектации» позволяют по введенному коду узнать его расшифровку.

Данная функция работает только со следующими марками автомобилей: AUDI, OPEL, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN и американские автомобили производства корпорации GENERAL MOTORS.

Владельцам япономарок (автомобилей, выпускаемых для внутреннего японского рынка):

Vin код состоит из двух частей ( например:  AZV55-002923).

Первая часть (здесь: AZV55) обозначает код серии.

Вторая группа (здесь: 002923) - порядковый номер автомобиля для этого кода.

Зная код серии можно определить модельный ряд. Для полной идентификации автомобиля необходимо знать «Код модели».

# Расшифровка VIN кода

Почему полезно знать, что такое и как расшифровывается VIN код автомобиля? Да потому что VIN код для автомобиля – это как паспорт для человека. Он присваивается производителем авто при производстве. По этому номеру можно определить не находится ли машина в угоне, проверить страну производителя, узнать комплектацию авто и его характеристики.

Перед покупкой автомобиля рекомендуется проверить его VIN код. Во-первых внимательно осмотритеVIN код на предмет того не «перебиты» ли в нем символы. Особенно легко перебиваются 3 на 8 или 5 на 6. Кроме того стоит помнить, что символы I, O и Q не используются в VIN, из-за того, что их можно легко спутать единицей и нулем. Где найти VIN код на машине описано ниже. Не лишним будет проверить VIN код, или как иногда говорят «пробить VIN». Это можно сделать бесплатно, используя многочисленные справочники в интернете.

VIN код (Vehicle identification number) - это уникальный код транспортного средства. Он состоит из трех частей: WMI, VDI и VIS.

WMI (World Manufacturers Identification)– трехзначный код, идентифицирующий производителя.

VDS (Vehicle Description Section) – 6 символов, которыми описывается сам автомобиль. Как будет зашифрована информация, определяет сам производитель. Последняя цифра обычно является контрольной. Она служит для дополнительной защиты от «перебивки VIN кода». Российские, японские, а также многие европейские и корейские производители не используют контрольную цифру.

VIS (Vehicle Identification Section) – восьмизначный код несет в себе дополнительную информацию об автомобиле (например, год выпуска, завод изготовитель). Последние 4 знака – всегда цифры.

## Расшифровка VIN (ВИН-кода)

1-й символ - Географическая зона.

2-й символ - Страна в географической зоне.

### Расшифровка кодов регионов и стран в VIN (0-последний символ)

| A–H Африка | J–R Азия | S–Z Европа | 1–5 Северная Америка | 6–7 Океания | 8–9 Южная америка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-AHЮжная Африка AJ-AN Кот-д'Ивуар AP-A0 не назначено BA-BE Ангола BF-BK Кения BL-BR Танзания BS-B0 не назначено CA-CE Бенин CF-CK Мадагаскар CL-CR Тунис CS-C0 не назначено DA-DE Египет DF-ДК Марокко DL-DR Замбии DS-D0 не назначено EA-EE Эфиопия EF-EK Мозамбик EL-E0 не назначено FA-FE Гана FF-FK Нигерия FL-F0 не назначено GA-G0 не назначено HA-H0 не назначено | JA-JT Япония KA-KE Шри-Ланка KF-KK Израиль KL-KR Корея (Южная) KS-K0 не назначено LA-L0 Китай MA-ME Индия MF-МК Индонезия ML-MR Таиланд MS-M0 не назначено NF-НК Пакистан NL-NR Турция NS-N0 не назначено PA-PE Филиппины PF-PK Сингапур PL-PR Малайзия PS-P0 не назначено RA-RE Объединенные Арабские Эмираты РФ-РК Тайвань RL-RR Вьетнам RS-R0 не назначено | SA-SM Великобритания SN-ST Германия СУ-SZ Польша S1-S4 Латвия TA-TH Швейцария TJ-TP Чешская Республика TR-ТВ Венгрия TW-T1 Португалия T2-T0 не назначено UA-UG не назначено UH-УМ Дания ООН-UT Ирландия UU-UZ Румыния U1-U4 не назначено U5-U7 Словакия U8-U0 не назначено VA-VE Австрия VF-VR Франция VS-VW Испания VX-V2 Сербия V3-V5 Хорватия V6-V0 Эстония WA-W0 Германия XA-XE Болгария XF-XK Греция XL-XR Нидерланды XS-XW СССР XX-X2 Люксембург X3-X0 Россия YA-YE Бельгия YF-YK Финляндия YL-YR Мальта YS-YW Швеция YX-У2 Норвегия Y3-Y5 Беларусь У6-Y0 Украина ZA-ZR Италия ZS-ZW не назначено ZX-Z2 Словения Z3-Z5 Литва Z6-Z0 не назначено | 1А-10 США 2А-20 Канада 3А-3W Мексика 3X-37 Коста-Рика 38-30 Каймановы острова 4А-40 США 5А-50 США | 6А-6В Австралия 6X-60 не назначено 7A-7E Новая Зеландия 7F-70 не назначено | 8A-8E Аргентина 8F-8К Чили 8L-8R Эквадор 8S-8W Перу 8X-82 Венесуэла 83-80 не назначено 9А-9E Бразилия 9F-9К Колумбия 9L-9R Парагвай 9S-9W Уругвай 9X-92 Тринидад и Тобаго 93-99 Бразилия 90 не назначено |

3-й символ - Изготовитель автомобиля. Если производитель изготавливает меньше 500 автомобилей, то 3-й символ отмечается цифрой «9».

4-й - 8-й символы - информация о модели автомобиля, типе кузова, комплектации, двигателе и т.д.

9-й символ - всегда контрольная цифра для производителей из США и Китая. Для остальных – либо контрольная цифра, либо дополнительная информация об автомобиле.

10-й символ - обычно модельный год автомобиля. Важно помнить, что модельный год может опережать календарный и отсчитываться не с 1 января, а, к примеру, с августа (Audi) или с июля (ВАЗ) предыдущего календарного года. Многие европейские и японские производители, такие как Peugeot, Mercedes-Benz и Toyota, не указывает в VIN модельный год.

### Расшифровка модельного года автомобиля в VIN

| Код | Год | Код | Год | Код | Год | Код | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1980 | L | 1990 | Y | 2000 | A | 2010 |
| B | 1981 | M | 1991 | 1 | 2001 | B | 2011 |
| C | 1982 | N | 1992 | 2 | 2002 | C | 2012 |
| D | 1983 | P | 1993 | 3 | 2003 | D | 2013 |
| E | 1984 | R | 1994 | 4 | 2004 | E | 2014 |
| F | 1985 | S | 1995 | 5 | 2005 | F | 2015 |
| G | 1986 | T | 1996 | 6 | 2006 | G | 2016 |
| H | 1987 | V | 1997 | 7 | 2007 | H | 2017 |
| J | 1988 | W | 1998 | 8 | 2008 | J | 2018 |
| K | 1989 | X | 1999 | 9 | 2009 | K | 2019 |

11-й символ - информация о заводе изготовителе.

12-й - 17-й символы - обозначают последовательность транспортного средства для производства, по ходу прохода по сборочному конвейеру.

## Где находится VIN код на автомобиле

VIN наносятся на специальные таблички на кузов или шасси. Пример таблички:

VIN большинства современных автомобилей находится на передней левой стойке кузова (цифра 1 на рисунке ниже). Другим местом расположения VIN является верхняя левая часть инструментальной панели (цифра 2 на рисунке ниже). При таком расположении VIN можно увидеть через лобовое стекло.

1.     На рамке радиатора слева.

2.     На рамке радиатора по центру.

3.     На переднем правом лонжероне.

4.     На правом брызговике сверху (чашке)

5.     На верхней правой части щитка передка.

6.     На верхней средней части щитка передка

7.     Под лобовым стеклом слева внизу.

8.     На правой средней стойке.

9.     На левой средней стойке.

10.     На полу под ногами водителя или пассажира (на площадке пола перед сиденьем).

11.     На передней левой стойке.

12.     На правом пороге в проеме передней правой двери.

13. под лобовым стеклом у торпеды (в этом месте VIN (вин-код) обычно не выдавлен на кузове, а часто крепится табличка с ним)

14. под капотом: на стаканах, на перегородке, отделяющей салон и моторный отсек

15. внутри торпеды (обычно проставляется на печке)

16. на стойках дверей

17. в багажнике (под покрытием может быть как сверху, так и снизу)

18. под задним сиденьем

19. под ногами на переднем пассажирском сидении (часто делается отверстие в коврике для получения доступа к нему)

20. на порогах с внутренней стороны дверей

21. на арках колес (за брызговиками и защитой)

22. под наружным резиновым уплотнением боковых стекол (чаще всего задних)

23. внутри ланжеронов (доступ туда открывается только после того, как будет вскрыт ланжерон)

Часто в салоне автомобиля в трудно доступных местах (под сидениями, под торпедой, в багажном отсеке и т.д.) наклеены стикеры, на которых напечатан VIN (вин-код)

При поиске VIN (вин-кода) автомобиля следует помнить, что по своему смыслу VIN -  идентификационный номер автомобиля, соответственно он должен быть привязан к местам кузова, которые в основном не подлежат замене в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Поэтому не стоит искать  VIN (вин-код) на крыльях, капоте и крышке багажника.

Если вы не нашли VIN код в этих местах, то посмотрите расположение VIN кода в паспорте транспортного средства или в свидетельстве о регистрации автомобиля.

По материалам  Legavto.ru , vincod.narod.ru